## Slide 1: Средства диагностики персональных компьютеров

## Slide 2: Диагностика ПК
Предотвратить потерю данных
Сократить время простоя оборудования
Выявить «узкие места» производительности
Обосновать необходимость замены устаревшего оборудования
Качественная диагностика позволяет:

## Slide 3: Классификация средств диагностики
Аппаратные средства
Встроенные средства ОС и BIOS/UEFI
Стороннее программное обеспечение

## Slide 4: Аппаратные средства
POST-карты (PCI/PCI-E/LPC) | Платы, отображающие коды ошибок | POST (Power-On Self-Test) — процедура самотестирования оборудования при включении ПК. PCI/PCI-E/LPC — типы интерфейсов/разъёмов на материнской плате для подключения устройств.
Мультиметры | Проверка напряжений в блоке питания и на цепях материнской платы. | Мультиметр — электроизмерительный прибор, объединяющий функции вольтметра, амперметра и омметра.
Загрузочные накопители (Live USB) | Флешки с предустановленными средами восстановления, позволяющие запустить диагностику без установки ОС на диск. | Live USB — загрузочный накопитель с операционной системой, работающей в оперативной памяти. WinPE — облегчённая версия Windows для развёртывания и восстановления. Linux Live — дистрибутив Linux, запускаемый без установки.

## Slide 5: Встроенные средства
Средство | Назначение | Расшифровка терминов
BIOS/UEFI | Мониторинг температур, напряжений и скоростей вентиляторов в реальном времени. | BIOS (Basic Input/Output System) — базовая система ввода-вывода, инициализирующая оборудование при старте. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — современный наследник BIOS с графическим интерфейсом и расширенными возможностями.
Средство проверки памяти Windows | Выявление ошибок оперативной памяти (RAM). | RAM (Random Access Memory) — оперативная память с произвольным доступом, энергозависимая память для временного хранения данных.
CHKDSK (Check Disk) | Проверка файловой системы и поверхности диска на логические и физические ошибки. | Файловая система — способ организации данных на накопителе (NTFS, FAT32, exFAT). Логические ошибки — нарушения структуры данных, физические ошибки — повреждения поверхности диска.
Просмотр событий (Event Viewer) | Анализ системных логов на наличие критических ошибок и предупреждений. | Event Log — журнал событий Windows, фиксирующий работу системы, приложений и служб.
SFC / DISM | Утилиты командной строки для проверки целостности системных файлов Windows. | SFC (System File Checker) — проверка и восстановление защищённых системных файлов. DISM (Deployment Image Servicing and Management) — обслуживание образов системы, восстановление хранилища компонентов.

## Slide 6: Стороннее программное обеспечение
Утилита | Назначение | Термины
AIDA64 / HWiNFO | Полная информация о конфигурации ПК, датчиках (температуры, вольтаж), стресс-тесты. | Датчики (Sensors) — аппаратные элементы, измеряющие физические параметры (температуру, напряжение). Стресс-тест — проверка системы под экстремальной нагрузкой.
CPU-Z / GPU-Z | Детальная информация о процессоре и видеокарте. | CPU (Central Processing Unit) — центральный процессор. GPU (Graphics Processing Unit) — графический процессор видеокарты.
Комплексная информация и мониторинг
Утилита | Назначение | Термины
CrystalDiskInfo | Чтение S.M.A.R.T. атрибутов, оценка здоровья диска. | S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) — технология самодиагностики накопителей, отслеживающая параметры надёжности. Атрибуты S.M.A.R.T. — числовые показатели состояния диска (время наработки, количество ошибок и т.д.).
Victoria / HDDScan | Глубокая проверка поверхности диска на наличие «битых» секторов, возможность ремэппинга (для HDD). | Bad Blocks (битые сектора) — участки диска, которые невозможно прочитать/записать. Ремэппинг (Remapping) — замена физического повреждённого сектора на резервный из специальной области диска. HDD (Hard Disk Drive) — жёсткий диск с магнитными пластинами. SSD (Solid State Drive) — твердотельный накопитель на флеш-памяти.
CrystalDiskMark | Тестирование скорости чтения/записи (актуально для выявления деградации SSD). | Деградация SSD — постепенное снижение скорости и надёжности флеш-памяти из-за износа ячеек.
Диагностика накопителей (HDD/SSD)

## Slide 7
Утилита | Назначение | Термины
MemTest86+ | Загружается с флешки до запуска ОС. Самый надёжный способ выявления ошибок RAM. | Pre-boot среда — среда, запускаемая до загрузки основной операционной системы, что позволяет тестировать память без помех со стороны ОС.
TestMem5 | Продвинутый тест памяти в среде Windows. | Алгоритм теста — математическая последовательность операций записи/чтения для выявления ошибок в ячейках памяти.
Диагностика оперативной памяти

## Slide 8
Утилита | Назначение | Термины
Prime95 / LinX | Нагрузка на процессор для проверки стабильности вычислений и системы охлаждения. | TDP (Thermal Design Power) — показатель тепловыделения процессора, определяющий требования к системе охлаждения. Троттлинг (Throttling) — автоматическое снижение частоты процессора при перегреве для защиты от повреждения.
FurMark | Нагрузка на видеокарту («бублик») для проверки стабильности GPU и блока питания под пиковой нагрузкой. | Пиковая нагрузка (Peak Load) — максимальное энергопотребление системы в экстремальном режиме работы.
OCCT | Комбайн для тестирования CPU, GPU, памяти и блока питания с построением графиков. | Вольтаж (Voltage) — электрическое напряжение, подаваемое на компоненты. Нестабильное напряжение — частая причина сбоев.
Стресс-тестирование (Стабильность)

## Slide 9
Ping / Tracert | Базовые утилиты для проверки доступности узлов и маршрутизации. | Ping — проверка доступности узла в сети путём отправки ICMP-запросов. Tracert (Trace Route) — отслеживание маршрута пакета данных через цепочку сетевых устройств. ICMP (Internet Control Message Protocol) — протокол для передачи служебных сообщений в IP-сетях.
Wireshark | Анализ сетевого трафика для выявления проблем с пакетами или безопасностью. | Сетевой трафик — поток данных, передаваемых по сети. Пакет (Packet) — единица данных, передаваемая в сети.
Speedtest | Проверка реальной пропускной способности канала. | Пропускная способность (Bandwidth) — максимальный объём данных, который можно передать через канал связи за единицу времени. Пинг (Latency) — задержка в миллисекундах между отправкой запроса и получением ответа.
Сетевая диагностика

## Slide 10: Алгоритм проведения диагностики
Опрос пользователя
BSOD
Визуальный осмотр
Конденсатор

## Slide 11: Программный анализ
Проверка журналов событий Windows
Сканирование на вирусы
Проверка обновлений драйверов

## Slide 12: Особенности диагностики при внедрении систем
Метод | Описание | Термины
Burn-in тестирование | Новое оборудование рекомендуется прогнать под нагрузкой (24–72 часа) перед выдачей пользователю, чтобы выявить «детские болезни» компонентов. | Burn-in — «прожиг», продолжительное тестирование оборудования под нагрузкой для выявления ранних отказов. Infant Mortality (детские болезни) — статистический термин, описывающий повышенный риск отказа новых компонентов в первые часы работы.
Бенчмаркинг | Фиксация показателей производительности «на старте» для сравнения в будущем (базовая линия). | Бенчмарк (Benchmark) — эталонный тест производительности. Baseline (базовая линия) — зафиксированные нормативные показатели для последующего сравнения.
Совместимость | Проверка работы специфического ПО заказчика на новом «железе». | Совместимость (Compatibility) — способность оборудования и ПО корректно работать совместно. Legacy ПО — устаревшее программное обеспечение, требующее особых условий для работы.

## Slide 13: Дистанционная диагностика
Инструмент | Назначение | Термины
TeamViewer, AnyDesk, RDP | Удалённый доступ к рабочему столу пользователя для визуальной диагностики и настройки. | RDP (Remote Desktop Protocol) — протокол удалённого рабочего стола Microsoft.
SCCM, Intune | Централизованное управление корпоративными ПК: сбор логов, удалённый запуск скриптов, инвентаризация. | MDM (Mobile Device Management) — управление мобильными устройствами и ПК в корпоративной среде.
IPMI / iDRAC / iLO | Аппаратные интерфейсы удалённого управления серверами, позволяющие контролировать питание, температуры, логи даже при выключенной ОС. | IPMI (Intelligent Platform Management Interface) — стандарт аппаратного управления сервером. iDRAC (Dell), iLO (HPE) — проприетарные реализации IPMI от производителей серверов.